## Slide 1
Força Ladder: Domine o PLC
Luiz Arthur
Aprenda quais são os princípios básicos de um ladder e do PLC

## Slide 2
A programação Ladder é amplamente utilizada em controladores lógicos programáveis (CLPs) na indústria. Seu visual lembra um circuito elétrico, o que facilita o entendimento para técnicos, engenheiros e profissionais de manutenção. O objetivo do Ladder é automatizar processos, tomar decisões lógicas e controlar equipamentos de forma segura e confiável.
A seguir, veremos os principais componentes da linguagem Ladder e seus usos práticos no dia a dia industrial.
A Força da Programação Ladder na Automação

## Slide 3
Contatos: A Porta de Entrada do Sinal
01

## Slide 4
A Força da Programação Ladder na Automação
Os contatos representam condições. Eles podem estar abertos (NA) ou fechados (NF), assim como chaves e sensores.
Contato NA (Normalmente Aberto) Só permite corrente quando a condição é verdadeira. Exemplo de aplicação: Botão de partida de um motor. → Só liga o motor quando o operador pressiona o botão.
Contato NF (Normalmente Fechado) Permite corrente até que a condição seja desativada. Exemplo de aplicação: Botão de parada geral. → O motor funciona até alguém apertar o botão para parar.

## Slide 5
Bobinas: Ação e Comando Final
02

## Slide 6
A Força da Programação Ladder na Automação
As bobinas são o resultado da lógica. Quando a lógica do circuito é verdadeira, elas são ativadas (energizadas).
Exemplo real: Acionar um motor, abrir uma válvula, ligar uma lâmpada de sinalização.
Situação exemplo:
Quando o operador aperta o botão de ligar (contato NA), a bobina do motor é energizada e o motor começa a funcionar.

## Slide 7
Temporizadores (TIMERS): Controlando o Tempo
03

## Slide 8
A Força da Programação Ladder na Automação
Os temporizadores adicionam atrasos ou tempos de funcionamento.
Temporizador de Retardo na Energização (TON):
Liga algo depois de um tempo programado.
Exemplo: Uma esteira espera 5 segundos após o sensor detectar um produto, para garantir alinhamento antes de movimentar.
Temporizador de Retardo na Desenergização (TOF):
Mantém algo ligado por um tempo mesmo após o sinal terminar.
Exemplo: Ventoinha do painel permanece ligada por 10 segundos após o maquinário desligar, para resfriamento.

## Slide 9
Contadores (COUNTERS): Contando Eventos
04

## Slide 10
A Força da Programação Ladder na Automação
Os contadores acumulam pulsos gerados por sensores ou ciclos de operação.
Exemplo de aplicação: Contar peças produzidas em uma linha.
Quando o contador atinge o valor desejado, uma saída é ativada (ex.: alarme ou parada de máquina).
Situação real:
A cada peça detectada pelo sensor fotoelétrico, soma-se +1 no contador.
Ao chegar em 100 peças, o sistema envia sinal para descarregar a caixa.

## Slide 11
Comparadores: Tomando Decisões com Dados
05

## Slide 12
A Força da Programação Ladder na Automação
Comparadores permitem comparar valores dentro do CLP.
Exemplo: Se o contador atingiu 50 → Acione uma válvula.
Outro exemplo: Se a temperatura > 80°C → Ligue o ventilador.
Esse recurso permite automação mais inteligente, baseada em condições reais de processo.

## Slide 13
Funções de Retenção (LATCH / SEAL IN): Mantendo o Estado
06

## Slide 14
A Força da Programação Ladder na Automação
São lógicas que mantêm um equipamento ligado mesmo depois que o botão foi solto.
Exemplo clássico:
Botão de liga + selo mantém o motor ligado.
Botão de desliga quebra o selo e o motor para.
Essa lógica é base para 90% das partidas de motores industriais.

## Slide 15
Conclusão: O Caminho do Mestre Ladder
07

## Slide 16
A Força da Programação Ladder na Automação
A programação Ladder é poderosa por ser visual, lógica e extremamente aplicada em ambientes reais. Aprender seus componentes fundamentais é o primeiro passo para dominar automação industrial.
Com contatos, bobinas, temporizadores, contadores e comparadores, é possível criar processos confiáveis, seguros e fáceis de manter — e esse conhecimento é utilizado diariamente em fábricas, elevadores, máquinas CNC, sistemas prediais e plantas industriais.

## Slide 17
AGRADECIMENTOS

## Slide 18
Esse Ebook foi gerado por IA, e diagramado por humano. O passo a passo se encontra no meu Github
. Esse conteúdo foi gerado com fins didáticos de construção, não foi realizado uma validação cuidadosa humana no conteúdo e pode conter erros gerados por uma IA.
OBRIGADO POR LER ATÉ AQUI